ИНСТРУКЦИЯ

по установке парковочного столбика

- Очистить поверхность от грязи и влаги.

Установить столбик стандартным отверстием по направлению к движению.

- Убедиться, что поверхность достаточно ровная.

Установить столбик вертикально.

Произвести разметку для всех (трех) отверстий.

- Просверлить отверстия диаметром 14 мм и глубиной 110 мм.

Очистить отверстия и поверхность от масла, смазки и грязи.

- Подготовить эпоксид, нанести его вокруг отверстий и залить внутрь.

Нанести эпоксид на нижнюю часть основания  столбика, особенно тщательно нанести эпоксид вокруг отверстий.

- Поместить в отверстие дюбель размером 14 мм х 90 мм.

- Установить столбик, установить и закрепить шурупы с квадратной головкой размером 100 мм х 10 мм и с шайбой наружным диаметром 18 мм.